Lanz Bulldog 9506

- Öl + Diesel kontrollieren

- Lötlampe ggfls. mit Benzin max. zur Hälfte befüllen

- Lötlampenschale etwa zur Hälfte mit Brennspiritus befüllen, anzünden, Windschott drüberstülpen

- Nach langem Stehen: links am Schwungrad/Exzenter unten mit Handkurbel Öl fördern und etwa 60 mal drehen

- In der Zwischenzeit Glühkopf vorbereiten: alle 3 Bleche aufschieben

- Wenn der Brenner heiß genug ist, Druck durch pumpen aufbauen, dann Ventil langsam öffnen, damit das Benzin brennt; Flamme einstellen, Lötlampe unter den Glühkopf hängen

- Ggfls. die 3 seitlichen Ölkammern mit einigen Tropfen Öl bedenken

links:

links: 2 Öler

- Lenkrad abbauen und am Schwungrad einsetzen

- In Kabine den Kraftstoff-Verstellhebel (rot) nach vorn schieben. Damit wird das Ventil vom Diesel zur Pumpe geöffnet.

- Brennt die Flamme lang genug: Kraftstoffhahn am Dieselfilter öffnen

- Etwa 6 – 10 mal pumpen

- Ankurbeln: Daumen weg vom Lenkrad!!! Nach rechts bis zum Druckpunkt/Totpunkt, dann mit Schwung nach links bis zum Totpunkt

- Ggfls. pumpen und starten wiederholen

- Falls Gefahr des Absaufens besteht:

Kraftstoffhahn am Dieselfilter wieder zudrehen; Schraube mit Querachse am Glühkopf herausdrehen und Schwungrad einige Male bewegen, um den Brennraum von überschüssigem Diesel zu befreien. Schraube wieder einsetzen und handfest anziehen

Dann wieder Kraftstoffhahn am Dieselfilter öffnen, pumpen und starten.

- Nach geglücktem Start durch Pumpen Drehzahl regulieren, dann Lötlampe entfernen und löschen, Klappen am Glühkopf schließen, Lenkrad wieder verbauen.

- IMMER darauf achten, dass die Kurbelwellen-Drehrichtung rechts ist --> Instrument am Armaturenbrett links unten!